Função:	Cor saindo do elevador	Cor do fio da ponta (pino macho)	Pino DB25
B1	Verde Escuro	Verde Escuro	4
B2	Verde (quase) Escuro	Vermelho	2
B3	Laranja	Marrom	15
B4	Amarelo	Amarelo	3
B5	Roxo	Vermelho	16
B6	Branco	Azul	14
Sensor	Laranja	Marrom + Fita Isolante	19
M1	Amarelo	Amarelo	9
M2	Laranja	Marrom	20
L1	Azul	Azul	13
L2	Amarelo	Amarelo	10
L3	Branco	Branco	12
L4	Verde	Verde	7
L5	Laranja	Laranja	11
L6	Roxo	Rosa	8
LC	Laranja	Laranja + Fita Isolante	18
12V	Amarelo	Amarelo	23
5V	Vermelho	Vermelho	21 e 22
GND	Preto	Preto	25
Bi1	Verde	-	-
Bi2	Marrom	-	-
Bi3	Roxo	-	-
Bi4	Branco	-	-

Detalhes:
Os fios foram separados em grupos para facilitar o manuseio.
G1 – Botões do Andar
G2 – Sensor e Motor
G3 – 7 Leds
G4 – Energia
G5 – Botões internos (simulados)

B6 é o botão do topo, enquanto que B1 é o botão mais baixo “externo”.

O pino 24 do db25 não está conectado.

Sobraram 4 pinos da saída do 319H:
Pino 1 db25	Pino 5 db25	Pino 6 db25	Pino 17 db25
Bit 4	Bit 2	Bit 5	Bit 1

318H (saída)
7	6	5	4	3	2	1	0
M1	M2	L6	L4	L2	L5	L3	L1

319H (saída)
7	6	5	4	3	2	1	0
0*	-	-	-	-	-	-	LC

*Lembrando que o bit 7 do 319H foi definido como zero para 318H se tornar uma saída, conforme os slides.
319H (entrada)
7	6	5	4	3	2	1	0
-	Sensor	B6	B4	B2	B5	B3	B1

M1	M2	Estado do Motor
0	0	Parado
0	1	Desce
1	0	Sobe
1	1	Parado

S	Sensor
0	Buraco
1	Obstrução

O esquema geral dos led’s é assim:

O esquema geral dos botões é assim:

Fotos com os detalhes:

Documentação por:

Arthur Lorencini Bergamaschi.